Les termes et symboles mentionnés ci-après sont conformes aux normes internationales de l'

International Electrotechnical Commission (IEC).

# Tensions

VIH	: Tension d'entrée au niveau logique haut	High level input voltage

Tension d'entrée comprise dans la plage de tension définie pour représenter le niveau logique haut. On spécifie une valeur minimale avec laquelle le fonctionnement du circuit est garanti

(VIHmin  VIH   VCC).

VIL	: Tension d'entrée au niveau logique bas	Low level input voltage

Tension d'entrée comprise dans la plage de tension définie pour représenter le niveau logique bas. On spécifie une valeur maximale avec laquelle le fonctionnement du circuit est garanti

(0V VIL  VILmax).

Une tension telle que VILmax  VI  VIHmin entraîne un état logique de l'étage d'entrée indéterminé.

VOH	: Tension de sortie au niveau logique haut	High level output voltage

Tension sur une broche de sortie lorsque le circuit doit produire un niveau logique haut. On spécifie la valeur mini de la tension de sortie garantie, la valeur maximale étant le potentiel d'alimentation haut.

VOL	: Tension de sortie au niveau logique bas	Low level output voltage

Tension sur une broche de sortie lorsque le circuit doit produire un niveau logique bas. On spécifie la valeur maxi de la tension de sortie garantie, la valeur minimale étant le potentiel d'alimentation bas.

Une tension de sortie telle que VOLmax  VO  VOHmin est interdite. Si cette tension apparaissait, le circuit serait défectueux, ou bien sa charge serait trop grande (Courant de sortie dépassant la limite autorisée).

VT-	: Seuil de tension sur flanc descendant	Negative going threshold voltage

Valeur maximale de la tension d'entrée qu'il est nécessaire d'atteindre (en décroissant) pour générer un front descendant.

VT+	: Seuil de tension sur front montant	Positive going threshold voltage

Valeur minimale de la tension d'entrée qu'il est nécessaire d'atteindre (en croissant) pour générer un front montant.

# Courants :

La convention du sens des courants définit	un courant entrant 	par une broche comme positif,

un courant sortant 	par une broche comme négatif.

IIH	: Courant d'entrée au niveau logique haut	High level input current

Valeur typique du courant dans une broche d'entrée lorsqu'un niveau logique haut est appliqué.

IIL	: Courant d'entrée au niveau logique bas	Low level input current

Valeur typique du courant dans une broche d'entrée lorsqu'un niveau logique bas est appliqué.

IOH	: Courant de sortie au niveau logique haut	High level output current

Valeur maximale du courant que peut fournir une sortie pour représenter un niveau logique haut.

IOL	: Courant de sortie au niveau logique bas	Low level output current

Valeur maximale du courant que peut fournir une sortie pour représenter un niveau logique bas.

ICC	: Courant d'alimentation	Supply current

Valeur du courant entrant par la broche d'alimentation VCC d'un circuit intégré.

ICCH	: Courant d'alimentation, sorties hautes	Supply current, outputs high

ICC lorsque toutes les sorties sont à l'état haut.

ICCL	: Courant d'alimentation, sorties basses	Supply current, outputs low

ICC lorsque toutes les sorties sont à l'état bas.

IOS	: Courant de sortie en court-circuit		Short-circuit output current

IOZH	: Courant de sortie en état haute impédance avec un niveau haut appliqué sur la sortie

Off-State (high impedance state) output current (of a three-state output) with high level applied

IOZL	: Courant de sortie en état haute impédance avec un niveau bas appliqué sur la sortie

Off-State (high impedance state) output current (of a three-state output) with low level applied

# Fréquence :

fMAX	: Fréquence d'horloge maximale	Maximum clock frequency

Fréquence maximale admise par l'entrée d'horloge d'un circuit bistable pour que son fonctionnement soit assuré. Au delà de cette valeur, le fonctionnement reste possible, mais toutes les spécifications ne sont plus garanties.

# Temps :

tpd	: Temps de propagation	Propagation time

Temps entre les points de référence indiqués sur les courbes de tension d'entrée et de sortie lorsqu'une sortie passe d'un des niveaux logiques définis à l'autre niveau logique (tpd = tPHL ou tPLH).

tPLH	: Temps de propagation à la montée	Propagation time, low-to-high level output

tpd depuis le niveau haut vers le niveau bas.

tPHL	: Temps de propagation à la descente	Propagation time, high-to-low level output

tpd depuis le niveau bas vers le niveau haut.

th	: Temps de maintien	Hold time

Intervalle de temps pendant lequel un signal doit être retenu sur une broche d'entrée après qu'un flanc actif se soit produit.

Le temps de maintien est le temps réel entre deux événements et peut se révéler trop court pour l'obtention du résultat escompté. On spécifie une valeur minimale qui est l'intervalle le plus court pour lequel le fonctionnement est garanti.

La valeur du temps de maintien peut être négative : dans ce cas, elle définit l'intervalle de temps le plus long pour lequel le fonctionnement est garanti.

tsu	: Temps d'établissement	Set up time

Temps entre l'application d'un signal d'entrée stable sur une broche et l'apparition du flanc actif d'entrée correspondant sur une autre broche.

Le temps d'établissement est le temps réel entre deux événements et peut se révéler insuffisant pour l'achèvement de l'établissement. Il s'agit d'une valeur minimale à respecter si l'on veut rester dans les limites spécifiées pour le fonctionnement garanti du circuit.

La valeur peut être négative : dans ce cas elle définit l'intervalle de temps le plus long admis pour le fonctionnement normal du circuit

tw	: Largeur d'impulsion	Pulse width

Temps entre les points de référence indiqués sur les flancs ascendants et descendants d'une impulsion.

ta	: Temps d'accès	Access time

Intervalle de temps entre l'application d'une impulsion d'entrée spécifique et la disponibilité de signaux valides à la sortie.

tdis	: Temps de désactivation	Disable time (of a three-state output)

Temps entre les points de référence indiqués sur les courbes de tension d'entrée et de sortie lorsqu'une sortie 3 états passe de l'un des niveaux définis (haut ou bas) à l'état haute impédance

(tdis = tPHZ ou tPLZ).

ten	: Temps d'activation	Enable time (of a three-state output)

Temps entre les points de référence indiqués sur les courbes de tension d'entrée et de sortie lorsqu'une sortie 3 états passe de l'état haute impédance a l'un des niveaux définis (haut ou bas)

(tdis = tPZH ou tPZL).