# Objectifs

- Visualiser le signal issu d’un interrupteur créant des rebonds, appliqué sur une entrée logique.

- Être capable de mettre en oeuvre un montage anti-rebonds à partir de bascules de type RS à NAND.

- Être capable d’expliquer le fonctionnement du montage anti-rebonds.

- Être capable de configurer un oscilloscope numérique en monocoup, avec tous les réglages de synchronisation nécessaires.

# Montage

Bouton-poussoir sur entrée logique	Bouton-poussoir avec anti-rebonds

# Préparation

Rappeler le fonctionnement et la table de vérité d’une bascule de type RS à NAND.

# Manipulations

## Bouton-poussoir sur entrée logique

Réaliser le montage décrit ci-dessus. Actionner le bouton-poussoir, visualiser et tracer l’évolution temporelle des signaux présents à l’entrée et à la sortie de la porte logique.

## Bouton-poussoir avec anti-rebonds

Réaliser le montage décrit ci-dessus.

Actionner le bouton-poussoir, visualiser et tracer l’évolution temporelle des signaux présents à la sortie du montage, et à chacune des entrées de la porte logique dont la sortie est issue.

# Commentaires

## Expliquer le principe de fonctionnement du montage anti-rebonds à bascule RS à NAND.