# Cahier des charges

## Introduction

Un client de notre bureau d’études nous demande la conception et la réalisation d’une animation lumineuse à base d’une matrice de 8x 8 lampes à réflecteurs (‘Spots’), afin de compléter son matériel d’animation sonore.

L’animation est assurée par la succession d’images (matrice de 64 points) à une vitesse de défilement ajustable.

Différentes animations seront prédéfinies (plusieurs dizaines) et chaque animation pourra être constituée de plusieurs dizaines d’images.

## Caractéristiques techniques

### Puissance

Les lampes de type E27 ont une puissance de 40 à 60W chacune sous 230V. Elles seront de différentes couleurs : vert, jaune, rouge.

### Commande

Le boîtier de commande disposera d’un bouton marche/arrêt, d’un potentiomètre de réglage de la vitesse d’animation, et d’un système de sélection du numéro de l’animation.

Il comportera aussi un report de la commande de chaque lampe par une matrice de 8x 8 diodes électroluminescentes (LED) qui permettra de vérifier visuellement le bon fonctionnement des lampes.

### Budget

Le budget disponible pour la fabrication d’un produit d’animation est de l’ordre de 400 euros (hors frais d’études).