# Comparateur simple

## A alimentation symétrique

### Non inverseur

### Inverseur

## A alimentation simple.

On suppose que l'ensemble des circuits n'utilise pas de tension négative. Mêmes montages qu'en 1.1

# Comparateur à hystérésis

## A alimentation symétrique

## A alimentation simple

### On suppose que l’ensemble des tensions du montage (incluant donc Ve) ne peut dépasser les limites de la tension d’alimentation. A partir du même schéma:

Il apparaît que le montage ne peut pas fonctionner.

Il faut donc modifier le montage afin de pouvoir utiliser le comparateur à hystérésis en alimentation simple.

### Correction du schéma pour un fonctionnement en alimentation simple:

Par décalage de tension	Par résistance à +VCC

On prendra R1=R2=R3, et les tensions

de saturation égales aux alimentations.

# Intérêt d'un comparateur à hystérésis

Signal d'entrée à variation lente et/ou parasité:

Tracer Vs en utilisant un comparateur inverseur à alimentation symétrique.

Comparaison SANS hystérésis

Comparaison AVEC hystérésis